Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Бабушкинское городское поселение» Кабанского района Республики Бурятия в 2012-2015годах и на период до 2023 года

г.Бабушкин 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ	7

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	11

4. Сроки и этапы реализации Программы	11

5. Мероприятия Программы	12

5.1. Подпрограмма модернизации и развития  систем теплоснабжения	12

5.1.1.	Целевые установки и задачи	12

5.1.2.	Состояние и основные проблемы теплоснабжения	13

5.1.3.	Мероприятия подпрограммы модернизации и развития теплоснабжения	17

5.1.4.	Затраты на реализацию программы	18

5.1.5.	Эффект от реализации программы	19

5.1.6. Источники финансирования программы	20

5.2. Подпрограмма модернизации и развития водоснабжения	21

5.2.1.	Целевые установки и задачи	21

5.2.2.	Общие положения	21

5.2.3.	Характеристика  и основные проблемы водоснабжения	24

5.2.4.	Мероприятия программы	25

5.2.5.	Затраты на реализацию подрограммы	26

5.2.6.	Эффект от реализации подпрограммы	26

5.2.7.	Источники финансирования	27

5.3. Подпрограмма модернизации и развития водоотведения	28

5.3.1.	Целевые установки и задачи	28

5.3.2.	Характеристика  и основные проблемы водоотведения	28

5.3.3.	Мероприятия программы	29

5.3.4.	Затраты на реализацию программы	30

5.3.5.	Эффект от реализации подпрограммы	30

5.3.6.	Источники финансирования	30

5.4.	Подпрограмма совершенствования сбора, вывоза и утилизации ТБО			32

5.4.1.	Общие положения	32

5.4.2.	Цели и задачи	32

5.4.3.	Характеристика системы сбора, вывоза и утилизации ТБО	32

5.4.4.	Мероприятия программы	33

5.4.5.	Затраты на реализацию программы	34

5.4.6.	Источники финансирования	35

5.4.7	Эффект от реализации подпрограммы	35

6. Ресурсное обеспечение программы	36

6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы	36

6.2. Структура финансирования Программы	36

6.3. Социально-экономическая эффективность реализации Программы	37

7. Механизм реализации Программы и контроль за  ее выполнением	40

Приложение 1	44

Приложение 2	46

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Бабушкинское городское поселение» Кабанского района Республики Бурятия в 2012-2015 годах и на период до 2023 года

| Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Бабушкинское городское поселение» Кабанского района Республики Бурятия в 2012-2015 годах и на период до 2023 года |
| --- | --- |
| Дата утверждения |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Бабушкинское городское поселение» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Бабушкинское городское поселение» |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКК и другие заинтересованные организации (на конкурсной основе). |
| Цель Программы | Основной целью Программы является: модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и консолидированного бюджета РБ |
| Задачи Программы | Основными задачами программы являются: -оценка состояния и определение приоритетов развития коммунального сектора; -инженерно-техническая оптимизация систем; -перспективное планирование развития систем наиболее экономичным образом; -комплексная реконструкция и модернизация; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -обеспечение доступности цен и тарифов на коммунальные услуги. -объективная оценка текущих инвестиционных потребностей, определение источников финансирования развития. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы и на период до 2023 года |
| Основные мероприятия Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм: -подпрограмма модернизации и развития теплоснабжения; -подпрограмма модернизации и развития водоснабжения; -подпрограмма модернизации и развития водоотведения; -подпрограмма совершенствования сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах Всего 45,094 млн. руб. В том числе средства: бюджета РБ - 37,202 млн. руб. местных бюджетов - 4,761млн. руб. внебюджетные - 3,132 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | .Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет представительный орган власти муниципального образования “Бабушкинское городское поселение» |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Бабушкинское городское поселение» Кабанского района Республики Бурятия в 2008-2012 годах и на период до 2012 года (далее - Программа) разработана в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы, а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, РЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Республика Бурятия в 2012 - 2015 годах и на период до 2023 года».

Программа регламентирует направления развития и источники финансирования систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Проблемы коммунального комплекса, требующие незамедлительного решения:

-  дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

- существенные различия условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории района;

- ресурсная неэффективность и низкая надежность основных фондов;

- моральный и физический износ оборудования;

- недостаточность учета реальных доходов населения;

-техническая и организационная политика, не учитывающая перспективу развития поселения.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в поселении, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- предложены объекты ЖКХ интересные для привлечения внебюджетных инвестиций;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКК, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Руководствуясь пп. 4,5 ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ с 01.01.2006г. было создано муниципальное образование городское поселение «Бабушкинское», расположенное на территории Кабанского района в 170-х километрах от г. Улан-Удэ.

По землям поселения проходит автомобильная магистраль федерального значения «Владивосток - Москва», Восточно-Сибирская железная дорога, имеется 1 железнодорожная станция.

Климат - умеренный. Средняя температура летом + 16°С, зимой – 22°С., а среднегодовая температура –1,6°С. Годовая сумма осадков редко превышает 200 мм в год. На территории поселения нет выявленных месторождений полезных ископаемых.

В составе поселения имеется три населённых пункта – г.Бабушкин, п.Мантуриха, п.ст.Боярский. Административный центр поселения – г. Бабушкин.

Таблица 2.1. Структура и численность населения * (01.01.20 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Число жителей | Число домохозяйств | Административный центр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Бабушкин | 4916 | 1889 | г.Бабушкин |
| 2 | п.Мантуриха | 26 | 12 |  |
| 3 | п.ст.Боярский | 120 | 46 |  |
|  | Итого | 5087 | 1947 |  |

- Подготовлено на основе проведённого муниципальным образованием обобщения данных о фактическом проживании граждан

В экономике Бабушкинского городского поселения ведущими производственными отраслями являются промышленность, транспорт и городское хозяйство. Начиная с 2002 года, отмечен рост производства промышленной и городскохозяйственной продукции. Прослеживается неуклонная тенденция к росту денежных доходов населения.

Бюджет района является дотационным (Табл. 2.2). Доля собственных доходов составляет 15% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2005 г. составили 25%.

Таблица 2.2 .Структура доходов и расходов Бабушкинского городского поселения    (тыс. руб. на чел.)

| Доходы, всего | Расходы, всего | Расходы на ЖКХ |
| --- | --- | --- |
| Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |
|  | Собствен. | Трансферты |  |  | Текущие | Инвестиции |
| 2,0 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | - |

Жилищно-коммунальное хозяйство является важной отраслью экономики поселения. В жилищной сфере темпы нового строительства по сравнению с 1990 годом упали более чем в 7 раз, и только в последние два года наметился некоторый рост. Ветхий и аварийный фонд составил 1,4 % от общей площади.

Организационное построение жилищно-коммунального хозяйства Бабушкинского городского поселения имеет два основных уровня:

1) муниципальное образование – хозяйствующий субъект;

2) хозяйствующий субъект – потребители.

На территории Бабушкинского городского поселения работает предприятие ООО «Комфорт»,ООО «Лимин»,ООО «Коммунальщик». Эти предприятия ЖКХ муниципального образования, оказывают услуги тепло-,водоснабжения и водоотведения. Деятельность предприятий является убыточной по основным видам оказываемых услуг.

Централизованным теплоснабжением в Бабушкинском городском поселении  охвачены  население, объекты социально- административной сферы и прочие потребители. Водоснабжение  населения  осуществляется из артезианской скважины.  Источником являются подземные воды, не проходящие все степени очистки, и отличающиеся повышенным содержанием железа и жесткостью. Система водоотведения обеспечивает транспортировку и очистку стоков.

В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 30 % до 70 %). В среднем 60 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность.

Продолжает оставаться низким уровень благоустройства жилфонда, при этом в последние годы отмечена тенденция его дальнейшего снижения. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. При этом у поселений существенно меньшие финансовые возможности бюджетов и ниже уровень доходов населения. Очевидна необходимость дополнительной помощи таким поселениям на начальном этапе реализации программы. В месте с тем, чрезвычайно низкая ресурсная эффективность коммунальных систем свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны органов местного самоуправления за механизмом ценообразования.

Модернизация объектов ЖКК с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг носит ограниченный характер.

Коммунальный комплекс Бабушкинского городского поселения ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем и качеству оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунального предприятия. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет  низкий уровень доходов населения. Отсутствие обоснованной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую в тарифе.

Нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе внебюджетных источников финансирования.

Инвестиции в объекты коммунальной инфраструктуры могут привести к увеличению тарифов, что вызвано необходимостью их возврата. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса. В Кабанском районе максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 14,5%, что и определяет существующий фактический уровень собираемости платежей – 88%. В такой ситуации повышать тариф бессмысленно.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местных бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

-оценка состояния и определение приоритетов развития коммунального сектора;

-инженерно-техническая оптимизация систем;

-перспективное планирование развития систем наиболее экономичным образом;

-комплексная реконструкция и модернизация;

-повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

-обеспечение доступности цен и тарифов на коммунальные услуги.

-объективная оценка текущих инвестиционных потребностей, определение источников финансирования развития

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен 2023 годом, при этом основные мероприятия по модернизации должны быть осуществлены в 2012-2015 годах.

Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными подпрограммами по видам коммунальных услуг:

- подпрограмма модернизации и развития систем теплоснабжения;

- подпрограмма модернизации и развития систем водоснабжения;

- подпрограмма модернизации и развития систем водоотведения;

- подпрограмма совершенствования сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов

Подпрограмма модернизации и развития  систем теплоснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- привлечение инвестиций, как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- создание системы контроля за повышением надежности, экологичности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

    - Состояние и основные проблемы теплоснабжения

Услуги теплоснабжения в Бабушкинском городском поселении оказывает ООО «Комфорт»,ООО «Лимин» Система теплоснабжения представлена 5-ю котельными, которые обеспечивают тепловой энергией г. Бабушкин. Сети теплоснабжения имеют протяженность 6230 м. В котельных установлены водогрейные котлы «Братск» и «Универсал», топливом для которых служит уголь. Краткая характеристика котельного оборудования приведена в таблице 2.1. Котельные укомплектованы стандартным набором основного и вспомогательного оборудования. Модернизация котельных произведена в 2002 году с заменой котельного оборудования. Исходная вода поступает в котельные из артезианской скважины. Оборудование подготовки исходной воды отсутствует. Система теплоснабжения двухтрубная, по причине отсутствия системы ГВС, население производит отбор воды непосредственно из системы отопления. По типу присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения система открытая, с зависимым присоединением потребителей без снижения потенциала теплоты. Сети проложены в канальном исполнении. Отсутствие качественной изоляции и большая протяженность теплопроводов, вследствие низкой плотности тепловой нагрузки, обуславливает значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя. Необходимо также отметить, что диаметры трубопроводов тепловых сетей проложены без гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки теплового режима в системе теплоснабжения.

В котельных отсутствует приборный учет отпускаемой тепловой энергии. Потребителям выставляются счета по расчетным, а не по фактическим объемам потребления тепловой энергии.

Табл. 5.1. Характеристика оборудования котельных Бабушкинского городского поселения в 2007 году

| Наименование | Вид топ-ва | Тип котла | Произв., Гкал/ч | Кол-во, шт. | Год ввода/модернизации | Установ. мощ-сть Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.№1 ЖКХ | уголь | Братск-М | 1,1 | 3 | 2002 | 3,36 |
| Кот.№2 Шв.фабрика | уголь | Братск-М | 1,1 | 2 | 2001 | 2,24 |
| Кот.№4 центр. | уголь | Братск-М | 1,1 | 9 | 2002 | 10,08 |
| Кот.№7 Очист. сооруж. | уголь | Универсал - 6 | 0,6 | 2 | 2003 | 0,21 |
| Кот.№ Баня | уголь | Универсал - 6 | 0,6 | 2 | 2002 | 0,21 |

Абонентами систем теплоснабжения Бабушкинского городского поселения являются: население (46,7%), прочие потребители (38,2%) и бюджетные организации. Основная доля потребления тепла приходится на население. Тепловой баланс систем теплоснабжения представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Тепловой баланс системы теплоснабжения Бабушкинского городского поселения в 2007 году

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал/год, в т.ч. | 24,122 |
| на собственные нужды | 0,268 |
| отпуск в сеть | 21,103 |
| потери в тепловых сетях | 2,751 |
| потери в тепловых сетях,% | 11,4 |
| полезный отпуск, в т.ч. | 2,972 |
| население | 11,260 |
| бюджет | 0,619 |
| прочие | 9,224 |

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления свидетельствует об избыточности мощностей источников теплоснабжения, приводящей к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии (Табл. 5.3).

Таблица 5.3.  Использование мощностей теплоснабжения

| Мощность, тыс. Гкал | Выработка, тыс. Гкал | Использован. мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 36,003 | 24,122 | 67,0 |

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы, длительная эксплуатация которых без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать проектные эксплуатационные показатели. Основную долю в составе затрат на производство теплоэнергии составляют  расходы на топливо, которые обусловлены низким КПД котельного оборудования  66%. Показатели удельного расхода топлива на выработку тепла по превышают нормативные в 1,1 раза. При нормативном значении удельного расхода условного топлива 204 кг.у.т./Гкал, фактический удельный расход топлива составляет 215,0 кг.у.т./Гкал. КПИ не превышает 47% (Табл. 5.4). Данное обстоятельство связано с  большой протяженностью тепловых сетей, отсутствием режима наладки  оборудования, длительной работой оборудования без ХВО, несоблюдением температурного графика отпуска теплоты.

Таблица 5.4.  Показатели энергетической эффективности

| КПД % | КПИ % | Уд. расход топлива, кг.ут/Гкал |
| --- | --- | --- |
| 66 | 47 | 0,215 |

Избыточная мощность сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла. Фактический удельный расход  электроэнергии  превышает нормативный показатель в 4 раза.

В настоящее время существует достаточно ресурсоэффективных, быстро окупаемых технологий, вложение средств в которые при минимальных затратах позволят получить экономию ресурсов.

Системы теплоснабжения не соответствует требованиям надежности. Существенное влияние на надежность системы оказывает отсутствие резервирования внешнего ресурсоснабжения по электроэнергии и воде.

Согласно оценкам,  износ тепловых сетей в Бабушкинском городском поселении составляет 70%, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год).  Это предопределяет  нарастание износа сетей и, как следствие,  рост аварийности и снижение качества услуг. Увеличение объема замен, которое предусмотрено Программой, позволит значительно снизить аварийность в сетях теплоснабжения.

В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с недостатком топлива и неплатежами за тепловую энергию. Из-за отсутствия необходимых средств энергоснабжающая организация вынуждена идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу как для потребителей, так и для производителей тепла.

Годовой выброс вредных веществ в атмосферу за 2007 год от стационарных источников - котельных составил 0,886 тыс. тонн (Табл.5.5).

Таблица 5.5. Годовой выброс вредных веществ в атмосферу от котельных Бабушкинского городского поселения

| Показатели | Бабушкинское ГП |
| --- | --- |
| Годовой выброс вредных веществ в атмосферу, т/год | 886,325 |
| NO2 | 113,207 |
| NO | 18,396 |
| СО | 244,810 |
| Бенз(а)пирен | 0,000 |
| И др. | 509,911 |

В структуре затрат на производство тепловой энергии превалирует топливная составляющая 33,05% и заработанная плата с отчислениями – 32,9%, что в конечном итоге и определяет величину действующего тарифа. Расход электроэнергии является  одной из наиболее затратных статьей затрат и составляет 22,93% (Табл. 5.6).

Таблица 5.6. Затраты  на  производство теплоэнергии 2007г.

| Статьи затрат | Сумма, тыс. руб | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Топливо | 5444,90 | 33,05 |
| Электроэнергия | 3778,30 | 22,93 |
| Вода | 25,86 | 0,16 |
| ФОТ с отчислениями | 5420,11 | 32,90 |
| Амортизация ОС | 149,92 | 0,91 |
| Цеховые расходы | 269,23 | 1,63 |
| Прочие расходы | 78,38 | 0,48 |
| Общехозяйственные расходы | 1309,30 | 7,95 |
| Итого прямых расходов | 16476,00 | 100,00 |

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показывает, что установленный тариф среднем на 10-15% ниже фактической себестоимости. Но при этом практически повсеместно имеются резервы для снижения текущих расходов на потребляемые ресурсы за счет модернизации и приведения в нормативное состояние технологического оборудования.

Стратегическим направлением снижения себестоимости и совершенствования ее структуры являются модернизации систем теплоснабжения с использованием современного энергоэффективного оборудования.

Целесообразность модернизации теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа состояния коммунального теплоснабжения поселения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования котельных.

- Избыточная установленная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных.

- Отсутствие приборов учета по отпускаемой тепловой энергии.

- Значительные теплопотери вследствие значительной протяженности и высокого уровня износа тепловых сетей.

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей.

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

    - Мероприятия подпрограммы модернизации и развития теплоснабжения

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2012-2015 гг. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

На данном этапе задача совершенствования теплоснабжения решалась для отдельных населенных пунктов и конкретных систем. Выбор вариантов модернизации теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономическое сравнение вариантов.

Основные технические мероприятия программы разбиты на  группы:

- Модернизация и реконструкция  котельной (оснащение котельной в полном объеме современным оборудованием учёта воды и тепла);

- Установка стационарных водонагревательных установок (бойлеров);

- Перекладка тепловых сетей с применением предизолированных труб с ППУ изоляцией.

При разработке вариантов учитывались ограничения по площади территории, условия подключения к системам водо - и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Выбор объектов проводился с учетом следующих факторов:

-долгосрочных перспектив развития  населенного пункта;

-технико-экономических показателей теплоснабжения;

- состояние котельного оборудования и тепловых сетей;

-экономической доступности существующих тарифов для населения.

Базой для выработки предложений по совершенствованию теплоснабжения Бабушкинского городского поселения является оценка текущего состояние системы теплоснабжения и показателей ее ресурсной эффективности.

С целью снижения тепловых потерь и ликвидации сверхнормативного износа предусмотрена перекладка тепловых сетей с использованием трубопроводов полной заводской готовности с ППУ изоляцией. При этом общий объем замены тепловых сетей составит 1,744 км в двухтрубном исчислении  или 9,33% в год.

Реализации мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта тепла. План мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения района представлен в Приложении (Табл.1).

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимости выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты коммунальной инфраструктуры.

    - Затраты на реализацию программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по совершенствованию теплоснабжения составляет 15,373 млн. руб. (без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции) (Табл.5.7).

В подпрограмме предусмотрена реализация инвестиционных проектов в двух основных направлениях:

Замена основных фондов составляет 70% в общем объеме инвестиций, направляемых в сектор теплоснабжения. Ее необходимость определяется накопившимся недоремонтом основных фондов, высоким уровнем их аварийности, а также требованием ежегодной замены 9,33% тепловых сетей.

Модернизация обусловлена необходимостью внедрения новых технологий учёта тепла и других ресурсов, что обеспечивает снижение себестоимости конечной продукции.

Таблица 5.7.  Затраты на реализацию подпрограммы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Котельные (модернизация) | 0,066 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,657 |
| Система ГВС (новое строительство) | 0,399 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 3,989 |
| Тепловые сети (замена основных фондов) | 1,073 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 10,728 |
| Итого: | 1,537 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 15,373 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| модернизация | 0,066 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,657 |
| новое строительство | 0,399 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 3,989 |
| замена основных фондов | 1,073 | 3,218 | 3,218 | 3,218 | 10,728 |

    - Эффект от реализации программы

В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию  теплоснабжения возникает экономия энергоресурсов. Распределение экономии по видам ресурсов показано в таблице 5.8.

Таблица 5.8.  Экономия энергоресурсов

| Наименование городского поселения | Экономия топлива | Экономия эл.энергии | Экономия воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т./год | тыс.кВт.ч/год | куб.м/год |
| Итого: | 174,96 | 69,0 | 91,12 |

Экономия затрат на содержание систем теплоснабжения составит 0,702 млн. руб. Основные составляющие эффекта формируются на источниках теплоснабжения.

5.1.6. Источники финансирования программы

Финансирование мероприятий предполагается за счет следующих основных источников:

- внебюджетные источники (инвестиционная составляющая тарифа);

- средства бюджета Республики Бурятия;

- средства бюджетов муниципальных образований;

Необходимым условием является стабильность тарифа и правила его пересчета в течение срока реализации программы с дисконтом, компенсирующим инфляцию. Это позволит мотивировать операторов систем теплоснабжения к первоочередному использованию резервов снижения издержек и не даст оснований активным группам населения для противодействия реализации программы.

За счет средств бюджета РБ и местных бюджетов финансируется соответственно 82,9% и 4,4% стоимости подпрограммы (Табл. 5.9). За счет инвестиционной составляющей тарифа предполагается профинансировать 12,7% стоимости подпрограммы.

Для полной реализации мероприятий необходим более длительный срок (до 2023 года), однако на конечном этапе после 2012 года  финансирования из вышестоящих бюджетов уже не потребуется, и мероприятия будут проводиться на средства местного бюджетов с привлечением заёмных средств.

Таблица 5.9.  Источники финансирования подпрограммы

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего : | 1,537 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 15,373 |
| в т. ч: |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0,195 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 1,952 |
| бюджет РБ | 1,275 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 12,749 |
| местный бюджет | 0,067 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,672 |

Подпрограмма модернизации и развития водоснабжения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития систем водоснабжения Бабушкинского городского поселения относятся:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей,

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения и водоотведения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

    - Общие положения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Бабушкинского городского поселения являются подземные воды. Система водоснабжения г. Бабушкин представлена оборудованием со следующими характеристиками (табл. 5.10):

Таблица 5.10 Характеристика системы водоснабжения

| Наименование | Ед.измер. |  |
| --- | --- | --- |
| пропускная способность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 1,128 |
| водозаборные скважины | шт. | 3 |
| погружной насос марки ЭЦВ | шт. | 3 |
| водонапорная башня | шт. | 2 |
|  | м3 | 25 и 35 |
|  | м | 18 и 8,6 |
| водоразборные колонки | шт. | 30 |
| водопроводные сети всего: | м | 10291 |
| уличные | м | 6861 |
| внутриквартальные и дворовые | м | 3430 |

Основными потребителями услуг водоснабжения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 42,%; 23,2% приходится на бюджетофинансируемые организации и 34,15% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Такая структура потребителей достаточно характерна для малых поселений по регионам России. Меньше 1% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 1128 куб.м. в сутки. Что касается использования установленной мощности водозаборных сооружений, то фактический уровень их использования (с учетом потерь и неучтенных расходов воды, превышающих 23%, и установленных нормативов потребления) составляет не многим более 5%.

Таким образом, в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» мощность систем водоснабжения позволят обеспечить подключение к ним новых жилых домов. Ниже в таблице 5.11. приведены фактические показатели работы  системы водоснабжения Бабушкинского городского поселения, характеризующие объемы поднятой воды до ее использования и в процессе доведения до потребителей.

Таблица 5.11.  Материальный баланс системы водоснабжения

| Водоснабжение | Значение |
| --- | --- |
| Поднято воды, тыс. куб.м | 232,35 |
| Получено воды со стороны, тыс. куб.м. | - |
| Расход на собственные нужды, тыс. куб.м. | 0,9 |
| % |  |
| Подано воды в сеть, тыс. куб.м. | 231,45 |
| Потери и утечки, тыс. куб.м. | 20,53 |
| % | 8,8 |
| Реализовано воды всего, тыс. куб.м. | 210,9 |
| в т.ч. населению | 89,94 |
| % | 42,6 |
| бюджетным организациям | 48,93 |
| % | 23,2 |
| прочим потребителям | 72,03 |
| % | 34,15 |

Общая протяженность водопроводных сетей в Бабушкинском городском поселении – 10,291 км (в том числе  уличных 6,681 , внутриквартальных 3,430 ), то есть 1,14 км водопроводных сетей в расчете на 1000 жителей, что на 14 % превышает среднероссийский показатель (Табл. 5.12).

Высокая протяженность водопроводных сетей и сетей водоотведения связана с одной стороны с очень низкой плотностью поселения. Все это в свою очередь определяет дополнительные затраты на их обслуживание.

Таблица 5.12. Характеристика  состояния водопроводных сетей

| Протяженность водопроводных сетей, в км, всего | 10,291 |
| --- | --- |
| Сети, нуждающиеся в замене, км | 3,485 |
| Сети, нуждающиеся в замене % | 33,9 |

Существующая инженерная инфраструктура эксплуатируется около 30 лет, средний износ сетей водоснабжения превышает 65%.  По оценке специалистов, около 33,9% водопроводных нуждаются в срочной замене. Замена насосного оборудования, реконструкция водозаборов, установка частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах водоснабжения требует соответствующего финансирования.

Необходима ежегодная замена не менее 4-8% общей протяженности сетей или сооружений что позволило бы стабилизировать износ и поддерживать уровень надежности. Это касается основных фондов с износом до 60-70%.

Одновременно должны быть сокращены непроизводительные расходы, например, за счет снижения условно-постоянных расходов в связи с оптимизацией объемов подключенных нагрузок и т.д.

Удельный расход электроэнергии для системы водоснабжения Бабушкинского поселения в среднем составляет 1,5 кВтч/куб.м.  Превышение норматива почти в 2,6 раза связано в первую очередь с высокой энергоемкостью насосного оборудования, а также нерациональным расходом воды (аварии, утечки). Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,62 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями.

Анализ причин сложившегося в настоящее время положения в секторе водоснабжения городских поселений показал, что образовался разрыв между себестоимостью и тарифом на услуги водоснабжения. Для населения плата за воду не соответствует ее фактической цене.

Другой причиной является то, что в течение длительного времени финансирование развития жилищно-коммунального хозяйства вообще, и водопроводного хозяйства в частности, осуществлялось по остаточному принципу. Для повышения надежности и ликвидации сверхнормативного износа основных фондов необходимы инвестиции. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Масштаб водопроводных сооружений, объемы потребления воды, социально-экономические условия жизни населения предопределяют различные подходы решения проблемы водоснабжения городских поселений.

    - Характеристика  и основные проблемы водоснабжения

Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения составляет 72,1%.

Фактические потери воды, связанные с утечками и неучтенными расходами в 2007 году составили 22% от общего объема воды, поданной в сеть. При этом основным источником потерь являются трубопроводы. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по району составляет более 20 лет.

В последние годы капитальный ремонт сетей и сооружений водопроводного хозяйства проводится только в случае крайней необходимости, как привило, в ходе устранения последствий аварий. Этим объясняется низкий удельный вес статьи расходов на ремонт. В результате имеет место многолетнее отставание в восстановлении основных фондов, как следствие недостаточного финансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ. По причине высокого износа основных фондов, а соответственно низкого уровня надежности инженерных коммуникаций водопроводное хозяйство остро нуждается в привлечении инвестиций.

В 2007году общий уровень собираемости платежей составил в среднем 92,8%. В общей сумме платежей текущего года 5-10% составляют платежи за прошлый период. Таким образом, реальный уровень собираемости платежей за год в Бабушкинском городском поселении составляет 83-88 %.

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения поселений являются: отсутствие водоочистных сооружений, значительный износ сетей и водопроводных сооружений и наличие утечек, технологическая и экономическая недоступность услуг водоснабжения для значительной части населения.

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества поселений в настоящее время требует нестандартных подходов, основанных, прежде всего, на экономической целесообразности.

    - Мероприятия программы

Анализ причин сложившегося в настоящее время положения показал, что выбор основных направлений модернизации сектора водоснабжения должна осуществляется рядом последовательных шагов.

На первоначальном этапе на основе анализа существующего состояния разработан комплекс мероприятий, для достижения первоочередной цели - обеспечения населения необходимым количеством воды с качеством, отвечающим нормативам удовлетворения физиологических и хозяйственно-питьевых нужд.

Следующим шагом может служить конкретизация и сокращение объема предусмотренных мероприятий, с учетом социально-экономических последствий их реализации и реальных финансовых возможностей населения, муниципального образования, поселения, республиканского бюджета и других средства, которых могут быть привлечены для выполнения программы. Главной задачей данного этапа является обеспечения экономической доступности услуг холодного водоснабжения для населения соответствующих поселений.

Модернизация сектора водоснабжения позволит решить существующие проблемы, к которым относятся:

- неконтролируемый объем произведенной и реализованной воды (отсутствие приборного учета);

- износ сетей, аварии, утечки, высокие затраты на АВР;

- низкое качество (надежность и экологическая безопасность) услуг.

В рамках принятого методологического предлагается следующий комплекс программных мероприятий в секторе водоснабжения:

- проведение необходимого объема замены сетей и оборудования с целью обеспечения надежности и экологической безопасности водоснабжения, как части систем жизнеобеспечения.

- взимание платы исключительно за фактический объем потребляемой и учитываемой по приборам воды на основе продуманной стратегии перехода к приборному учету, подкрепленной адекватной тарифной политикой;

- увеличение до нормативного уровня объемов ремонтных работ на системах водопровода и канализации.

Предусмотрена перекладка водопроводных с использованием ПЭ трубопроводов. Общий объем замены водопроводных сетей составит 3,485км или 8,46% в год.

Оптимизация сектора водоснабжения поселения должна быть направлена с одной стороны на решение вопросов обеспечения баланса потребностей и экономических возможностей населения, с другой - на ликвидацию различий в технологической и экономической доступности услуг водоснабжения, которые воспринимаются  обществом как нарушение принципов социальной справедливости.

    - Затраты на реализацию подрограммы

Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы по годам  представлены в таблице 5.13 и составляют 17,344 млн.руб. В результате многолетнего недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ доля затрат на восстановление основных фондов составляет практически 100% от общей суммы.

Таблица 5.13.  Затраты на реализацию подпрограммы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Водопроводные сети (замена основных фондов) | 1,734 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 17,344 |
| Итого: | 1,734 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 17,344 |
| в т.ч. Замена основных фондов | 1,734 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 17,344 |

План мероприятий по совершенствованию водоснабжения представлен в Приложении (Табл.2).

    - Эффект от реализации подпрограммы

Подпрограмма модернизации водоснабжения носит социальный характер.

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средства бюджета РБ (85,25%),  местных бюджетов (11,71%) и внебюджетных источников (инвестиционная составляющая тарифа) (3%). (Табл. 5.14).

Таблица 5.14.  Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего : | 1,734 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 17,344 |
| в т. ч: |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,053 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,527 |
| бюджет РБ | 1,478 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 14,784 |
| местный бюджет | 0,203 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 2,033 |

5.3. Подпрограмма модернизации и развития водоотведения

    - Целевые установки и задачи

Целями развития  сектора водоотведения Бабушкинского городского поселения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности;

обеспечение технологической и экономической доступности услуг;

выполнение природоохранных требований;

    - Характеристика  и основные проблемы водоотведения

Система водоотведения в г.Бабушкин представлена очистными сооружениями, мощностью 0,7 тыс.м3 (1 шт.), канализационными насосными станциями (2 шт.), внутриквартальными и дворовыми канализационными сетями – 5124 м. и системой выгребов в количестве 34 шт., суммарным объёмом 1050 м3.

Вывоз ЖБО осуществляется двумя вакуумными машинами ГАЗ-3307 на КНС г.Бабушкин, периодичность – 3 раза в неделю. Средняя норма накопления ЖБО с 1 человека согласно СП 31-108-202  составляет 3,5 м3.

Основным потребителем данного вида услуг является население.

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось, в 1970-ые – 1980-ые годы и большая их часть имеет срок службы 15-35 лет, что соответствует 60-85% от их амортизации. Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 64,1%; 2,8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 33,1% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Такая структура потребителей достаточно характерна для малых поселений по регионам России. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления. Пропуск сточных вод через очистные сооружения составляет около 100% от общего объема (Табл. 5.15).

Таблица 5.15.  Материальный баланс системы водоотведения

| Пропущено сточных вод всего от потребителей, тыс. куб.м. | 141,609 |
| --- | --- |
| в т.ч. от населения | 90,75 |
| % | 64,1 |
| бюджетных организаций | 4,02 |
| % | 2,8 |
| прочих потребителей | 46,839 |
| % | 33,1 |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб.м. | 141,609 |
| % | 100 |

Канализационные сети имеют протяженность 5,124 км  или 0,56 км на тыс. жителей, что значительно ниже среднероссийских показателей – 1 км. на 1000 жителей (Табл. 5.16).

Таблица 5.16.  Характеристика состояния канализационных сетей

| Протяженность канализационных сетей в км, всего | 5,124 |
| --- | --- |
| Сети, нуждающиеся в замене | 1,200 |
| % | 23,42 |

По оценке специалистов, около 24% канализационных сетей нуждаются в срочной замене. Необходима ежегодная замена не менее 5-8% общей протяженности сетей, что позволило бы стабилизировать износ и поддерживать уровень надежности.

Рост удельного расхода электроэнергии на производство, очистку и транспортировку стоков в плане 2007г. на 4% свидетельствует о неэффективности технологии и оборудования, недостаточном внимании к проблемам ресурсосбережения.

Существующая система водоотведения и утилизации жидких отходов не решает своей в полном объеме своей главной задачи. Ее дальнейшего развития должно быть направлено на решение вопросов повышения надежности.

    - Мероприятия программы

На основании анализа канализационного хозяйства Бабушкинского городского поселения предлагается следующий комплекс программных мероприятий в секторе водоотведения:

- Реконструкция канализационных сетей с использованием современных ПЭ трубв объёме 1,2 км (23% или 5,75% в год), с целью обеспечения надежности и экологической безопасности канализации, как части систем жизнеобеспечения.

План мероприятий по годам с разбивкой по поселениям приведен в Приложении (табл.3).

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий годам представлены в таблице 5.17 и составляют 5,976 млн. руб. Доля затрат на восстановление основных фондов в результате недофинансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ составляет 100% от общей суммы.

Таблица 5.17.  Затраты на реализацию подпрограммы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн. руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Канализационные сети | 0,000 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 5,976 |
| Итого: | 0,000 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 5,976 |
| в т.ч. Замена основных фондов | 0,000 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 5,976 |

    - Эффект от реализации подпрограммы

Подпрограмма модернизации систем водоотведения носит социальный характер.

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается за счет средства бюджета  РБ, местных бюджетов, при этом доля республиканского бюджета составит 81%. (Табл. 5.18).

Таблица 5.18  Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего : | 0,000 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 5,976 |
| В т. ч: |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |
| бюджет РБ | 0,000 | 1,614 | 1,614 | 1,614 | 4,841 |
| местный бюджет | 0,000 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,835 |

  - Подпрограмма совершенствования сбора, вывоза и утилизации ТБО

    - Общие положения

Подпрограмма совершенствования сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов на территории Бабушкинского городского поселения разработана в соответствии с Закон РФ «Об отходах производства и потребления», ФЗ от 24.06.1998, №89, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. №4690-88.

    - Цели и задачи

Целью подпрограммы является обеспечение качественного и надежного функционирования системы сбора, вывоза и утилизации (размещения) твердых бытовых отходов на территории поселения при минимальном воздействии на окружающую природную среду.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- инженерно-техническая оптимизация системы сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов;

- перспективное планирование развития системы наиболее экономичным образом;

- комплексная модернизация деятельности по обращению с коммунальными отходами;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

    - Характеристика системы сбора, вывоза и утилизации ТБО

На территории Бабушкинского городского поселения сбор ТБО производится в контейнеры, размещенные на площадках, только часть из которых оборудованы согласно нормам. После сбора ТБО в контейнеры, отход вывозится 1 раз в сутки специализированным автотранспортом на объект размещения отходов. В настоящее время мощности существующих объектов размещения отходов в поселениях недостаточны. Кроме того, имеются несанкционированные места размещения ТБО – несанкционированные свалки.

Основные проблемы сбора, хранения и размещения ТБО:

- низкий уровень финансирование и как следствие недостаточное количество  контейнеров ТБО и специализированной техники для вывоза отходов, площадок для временного хранения ТБО;

- отсутствие четко сформированных программ и  плана сбора и вывоза ТБО для частного сектора;

- недостаточная мощность санкционированных свалок в отдельных населенных пунктах.

    - Мероприятия программы

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка машин, бытовые отходы следует удалять по централизованной схеме.

Увеличение автопарка специализированных машин по вывозу твердых бытовых отходов позволит централизовать систему транспортировки отходов. Собирать ТБО в близлежащих поселках с отгрузкой отхода непосредственно на один крупный объект размещения отходов. Центром такой транспортной сети по плану перспективного развития района должен стать будущий полигон размещения отходов в с. Кабанск. Вместимости объекта достаточно для размещения отходов нескольких населенных пунктов. Предполагается, что  реализация данного мероприятия по улучшению системы обращения с ТБО в районе позволит не перекладывать ответственность за образовавшиеся ТБО на плечи жителей поселков, тем самым не создавать предпосылки возникновения несанкционированных свалок на территории района.

В ряде удаленных от Кабанска поселениях, к которым можно отнести Бабушкинское городское поселение, предложено обезвреживание отходов на месте в специальных установках методом пиролизного сжигания. Преимущества пиролизных установок:

  - достигаются практически полная утилизация материально-энергетических ресурсов ТБО и энергоавтономность всего технологического цикла;

  - поскольку термическое разложение происходит без доступа воздуха, нет условий для образования таких токсичных соединений, как диоксин, фуран, бензапирен и др.;

  - замкнутость схемы, компактность оборудования и экологическая чистота определяют возможность размещения такого предприятия в черте любого населенного пункта;

  - учитывая, что минеральная составляющая ТБО - экологически чистый после термообработки шлак - может использоваться для дорожных работ, такую технологию можно отнести к категории полностью безотходных;

  - эти установки позволяют получать прибыль за счет реализации произведенной продукции (пар, электроэнергия) в отличие от действующих сегодня производств, где эксплуатационные затраты значительно превосходят доход от реализации, а рентабельность предприятий основывается на платежах населения за переработку мусора.

Преимущества предлагаемого проекта очевидны - вместо дымящихся переполненных свалок или чадящих мусоросжигательных заводов, городское поселение получит производство, устроенное с учетом передовых технологий и соответствующее мировым экологическим нормативам. Предполагаемый объект имеет большое социальное значение, заключающееся в перспективности развития российских экологических проектов и существенном повышении качества жизни граждан.

Не менее важным  мероприятием является приведение площадок для временного хранения ТБО в соответствие с санитарными нормами, обустройство дополнительных площадок под контейнеры для сбора и временного хранения ТБО, увеличения количества контейнеров находящихся в обращении. В стоимость реконструкции включено:

- установка контейнеров (26 шт.)

- обустройство площадок под контейнеры (3 шт.)

- спецтехника (мусоровоз) (1 шт.)

- установка пиролизного сжигания ТБО (1шт.)

Объем финансирования мероприятий  в рамках программы составит  - 6,401 млн. рублей:

План мероприятий приведен в Приложении (табл.4).

    - Затраты на реализацию программы

Затраты на реализацию программных мероприятий годам  представлены в таблице 5.19 и составляют 6,401 млн. руб. Основные средства предполагается направить на финансирование мероприятий по новому строительству установки пиролизного сжигания, обустройству площадок для сбора и временного хранения ТБО, а так же  приобретения контейнеров и спец. автотранспорта.

Таблица 5.19.  Затраты на реализацию подпрограммы

| Мероприятия | Годы реализации | Затраты, млн. руб |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Локальные установки пиролизного сжигания ТБО (новое строительство) | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| Оборудование системы вывоза и утилизации ТБО (замена основных фондов) | 0,190 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 1,901 |
| Итого: | 0,190 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 6,401 |
| в т.ч. новое строительство | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,500 |
| замена основных фондов | 0,190 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 1,901 |

    - Источники финансирования

Финансирование мероприятий предполагается в значительной степени  за счет средства бюджета РБ и местных бюджетов (табл. 5.20).

Таблица 5.20.  Источники финансирования

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего : | 0,640 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 6,401 |
| в т. ч: |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,035 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,353 |
| бюджет РБ | 0,483 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | 4,828 |
| местный бюджет | 0,122 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 1,220 |

    - Эффект от реализации подпрограммы

Программа модернизации систем водоотведения носит социальный характер.

Ресурсное обеспечение программы

Суммарные затраты на реализацию Программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 6.1 и составляют 45,094  млн. руб.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения 34,09% и водоснабжения – 38,46%. Такое соотношение оправдано достаточно высокой эффективностью вложений в сферу водоснабжения.

Таблица 6.1. Затраты на реализацию Программы

| Направления инвестиций | Годы реализации | Затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Теплоснабжение | 1,537 | 4,612 | 4,612 | 4,612 | 15,373 |
| Водоснабжение | 1,734 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 17,344 |
| Водоотведение | 0,000 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 5,976 |
| ТБО | 0,640 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 6,401 |
| Итого: | 3,912 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 45,094 |
| в т.ч замена ОФ | 3,078 | 11,807 | 11,807 | 11,807 | 16,683 |
| модернизация | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 |
| новое строительство | 0,670 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 9,232 |

Структура финансирования Программы

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местных бюджетов, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в период действия программы.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором поселения содержат и развивают инфраструктуру за счет собственных средств, не используя (или минимизируя) помощь вышестоящих бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета подлежат ежегодному уточнению и сокращению за счет средств федерального бюджета.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2.  Структура финансирования Программы

| Источники финансирования | Годы реализации | Затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего: |
| Всего : | 3,912 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 45,094 |
| в т. ч: |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,283 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 3,132 |
| бюджет РБ | 3,236 | 11,322 | 11,322 | 11,322 | 37,202 |
| местный бюджет | 0,393 | 1,456 | 1,456 | 1,456 | 4,761 |

Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Необходимость определения количественных критериев и целевых параметров развития коммунального поселения в условиях неопределенности обусловила рассмотрение трех сценариев социально-экономического развития Кабанского района:

«Инерционный», предполагающий развитие экономики МО темпами, уступающими средним по региону. В рамках данного сценария среднегодовой рост экономики района не превысит 3-4%;

«Базовый», предполагающий 5-8%-й средний рост экономики Кабанского района на протяжении 2008 -2012 гг.;

«Оптимистический», характеризующийся 8-10%-й динамикой экономического роста МО.

Анализ текущей ситуации и тенденций, формирующихся в экономике района, позволяют ожидать наиболее вероятной реализацию «Базового» сценария развития, который будет являться основным при прогнозе показателей ЖКХ Кабанского района в целом и Бабушкинского городского поселения в частности (Табл.6.3)

.

Таблица 6.3  Параметры «Базового» сценария развития

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный экономический потенциал, тыс.руб на чел. | 113,5 | 122,7 | 132,1 | 147,8 | 163,6 | 273,8 |
| Доход на душу населения, тыс. руб. | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,7 | 9,75 | 16,2 |
| Доля оплаты населением ЖКУ,% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Индекс тарифа | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,05 |
| Доля затрат на услуги ЖКХ в бюджете семьи, % | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 10,5 |

Прогнозируемые варианты роста экономики и качества жизни требуют адекватного развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда. В перспективе в городской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Вторым позитивным результатом Программы можно считать снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как следствие, рост доступности услуг для населения с точки зрения его платежеспособности.

Третьим позитивным результатом можно считать повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности.

Планируемые показатели развития коммунального сектора Бабушкинского городского поселения приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4.  Показатели  развития коммунального сектора

| Качество услуг | Ресурсная эффективность | Финансовые результаты |
| --- | --- | --- |
| Повышение надежности, сокращение числа аварий и повреждений в расчете на км в год: теплоснабжение с 0,7 до 0,35; водоснабжение с 0,53 до 0,45; водоотведение с 0,45 до 0,32. | Снижение удельных расходов ресурсов в теплоснабжении : удельный расход электроэнергии с 58 до 28 кВт.ч/Гкал; удельный расхода топлива с 215 до 172 кг у.т./Гкал. Сокращение персонала на 12%. | Инвестиционная составляющая коммунального тарифа увеличение с 2 до 6,8 % |

Реализация основных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит повысить качество и надежность предоставления услуг. При этом доля бюджетных средств на ЖКХ в совокупных расходах бюджета не превысит 8%, а за счет сокращения доли бюджетного финансирования текущей деятельности ЖКХ увеличатся бюджетные средства, направляемые на развитие. За счет роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов с 2% до 6,8% примерно в 3,4 раза. Повысится объем средств предприятий ЖКХ  направляемых на развитие.

Риски, которые могут возникнуть при реализации этого сценария экономики района и коммунального комплекса района, могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

Механизм реализации Программы и контроль за  ее выполнением

Общая координация хода реализации Программы осуществляется Администрацией Кабанского района Республики Бурятия.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается органами местного самоуправления Бабушкинского городского поселения.

Таким образом, реализация Программы предусматривает участие органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий (см. таблицу 8.1);

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- организация конкурсного отбора исполнителей Программы;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

На уровне органов местного самоуправления:

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

Основным критерием участия муниципальных образований в реализации Программы, наряду с соблюдением объемов софинансирования программных мероприятий является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая применение новых методов финансового планирования.

Кроме того, по отдельным входящим в состав Программы мероприятиям должны быть предусмотрены дополнительные критерии участия коммунальных предприятий.

Условия отбора исполнителей Программы, критерии оценки их предложений должны быть разработаны Администрацией Кабанского района, на который возложен контроль за ходом реализации Программы.

Конкретные условия предоставления средств бюджета района устанавливаются отдельно для муниципального образования в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Кабанского района.

Средства районного бюджета предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении ими следующих основных условий:

- наличие утвержденной органами местного самоуправления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения.

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Кабанского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией Кабанского района и Администрациями городских поселений с использованием печатных и электронных средств массовой информации, (путем проведения выставок, конференций и семинаров.).

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель Главы района по вопросам жизнеобеспечения района, за ходом реализации программных мероприятий на территории поселения осуществляет глава городского поселения или назначенное ответственное лицо.

Таблица 7.1.  Показатели мониторинга реализации Программы

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансирование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование развития ЖКХ за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов тыс.руб. на чел в год |  | 0,031 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 1.2 | Бюджетное финансирование развития ЖКХ тыс. руб. на чел. в год всего, в том числе: |  | 0,402 | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
| 1.3 | Среднедушевой доход населения, тыс. руб./ чел в месяц | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,7 | 9,75 |
| 2. | Доступность услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс роста тарифов, % | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 |
| 2.2 | Собираемость платежей, % | 92,8 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 |
| 2.3 | Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | 14,2 | 13,8 | 13,4 | 13,0 | 12,6 |
| 3. | Эффективность коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | - | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 3.2 | Удельные нормы расхода электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжение (кВтч/Гкал) | 58,0 | 50,0 | 42,0 | 35,0 | 28,0 |
|  | - водоснабжение (кВтч/м3) | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|  | - водоотведение (кВтч/м3) | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 3.3 | Удельные нормы расхода топлива в теплоснабжении (кг.у.т./ Гкал тепла ) | 215,0 | 210,0 | 195,0 | 180,0 | 172,0 |
| 3.5 | Снижение потерь и утечек материального носителя услуги | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 |

Приложение 1

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем

(сформированы с учетом Программы комплексного развития инфраструктуры МО «Кабанский район» для ГП «Бабушкинское»)

| БАБУШКИНСКОЕ ГП | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Кап.затраты, млн.руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (в ценах на 01.08) |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | Модернизация котельных (установка ХВО, приборов учёта тепла и воды) | шт. | 4 | 0,657 | 2009-2012 |
|  | Реконструкция тепловых сетей (28%, 1,744 км) | м | 1744,4 | 10,728 |  |
|  | Установка стационарных водонагревательных установок (бойлеров) | шт. | 308 | 3,989 |  |
| ИТОГО: |  |  | 15,373 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Реконструкция сетей водоснабжения водоотведения с использованием ПЭ труб | м | 3485,0 | 17,344 | 2009-2012 |
| ИТОГО: |  |  | 17,344 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | Реконструкция сетей водоотведения с использованием ПЭ труб (1,2 км) | м | 1200,0 | 5,976 | 2010-2012 |
| ИТОГО: |  |  | 5,976 |  |
| СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО | Локальные установки пиролизного сжигания ТБО (новое строительство) | шт. | 1 | 4,500 | 2009-2012 |
|  | Оборудование системы вывоза и утилизации ТБО (замена основных фондов) | - |  | 1,901 |  |
| ИТОГО: |  |  | 6,401 |  |
| ИТОГО по ГП Бабушкинское: | 45,094 |  |

Стоимость мероприятий Программы

| Направления инвестиций | Бабушкинское ГП |
| --- | --- |
| Теплоснабжение, всего | 15,373 |
| в т.ч. замена ОФ | 10,728 |
| модернизация | 0,657 |
| новое строительство | 3,989 |
| Водоснабжение, всего | 17,344 |
| в т.ч. замена ОФ | 17,344 |
| модернизация | - |
| новое строительство | - |
| Водоотведение, всего | 5,976 |
| в т.ч. замена ОФ | 5,976 |
| модернизация | - |
| новое строительство | - |
| ТБО, всего | 6,401 |
| новое строительство | 6,401 |
| Итого по ГП | 45,094 |
| в т.ч замена ОФ | 34,048 |
| модернизация | 0,657 |
| новое строительство | 10,390 |

Приложение 2

|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Глава МОГП «Бабушкинское» |
|  | «_____» 20____ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительства тепловых сетей в г.Бабушкин»

(Наименование и местоположение объекта)

Перечень основных данных и требований

| № п.п. | Показатели | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Система теплоснабжения г.Бабушкин |
| 2 | Основание для проектирования | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бабушкинское городское поселение в 2012 – 2015 годах и на период до 2023 года. |
| 3 | Вид строительства | Модернизация системы теплоснабжения |
| 4 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Заказчик | Администрация г.Бабушкин |
| 6 | Основные условия строительства | Климатический подрайон – Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – (минус) 37 С Продолжительность отопительного периода – 237 дня |
| 7 | Основные технико – экономические показатели объекта в т.ч. мощность, состав сооружений | Для обеспечения теплоснабжением административно – социальных учреждений и частично жилого комплекса запроектировать создание тепловых сетей общей протяженностью 1,744 км. |
| 8 | Требования к архитектурно – строительным, объектно –планировочным и конструктивным решениям | При проектировании использовать наземную безканальную прокладку тепловых сетей из предизолированных труб с ППУ теплоизоляцией обеспечивающей минимизацию тепловых потерь. При проектировании предусмотреть пешеходные переходы через тепловые сети, а так же прокладку тепловых сетей через автомобильные дороги обеспечивающие их сохранность в случае автомобильных аварий или наездов автотранспорта. При проектировании предусмотреть установку датчиков контроля за сохранностью тепловых сетей, а так же контроля уровня температуры теплоносителя до длине теплотрасс. |
| 9 | Тип основного оборудования | При проектировании использовать предизолированные тепловые трубы. Марка и тип труб определяется на основании тепловых и гидравлических расчетов. |
| 10 | Требования к технологии, режиму работы, автоматизации | Непрерывная автономная работа в течении всего отопительного периода. При проектировании разработать технический регламент обслуживания и ремонта тепловых сетей, регламент и график ежегодной замены тепловых сетей. При проектировании предусмотреть систему локализации аварий, в том числе предусмотреть меры обеспечивающие безопасность людей при возникновении разрушений тепловых труб. |
| 11 | Требования к инженерному обеспечению | При проектировании предусмотреть инженерно-геологические изыскания. |
| 12 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Пусковой комплекс– один ; |
| 13 | Исходные данные | Предоставляет Заказчик по запросу Генпроектировщика. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Разработать раздел «Охрана окружающей среды». Один экземпляр – в электронном виде. |
| 15 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно норм по категории объекта |
| 16 | Требования ГО и ЧС | Разработать раздел ИТМ ГО ЧС по ТУ ГО ЧС |
| 17 | Мероприятия по пожарной безопасности | Разработать раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности» |
| 18 | Требования к инженерным изысканиям | Произвести геодезические изыскания водоносного слоя с определением дебета артезианской скважины. |
| 19 | Согласование проекта | Генроектировщик при технической поддержке Заказчика согласовывает проект в следующих инстанциях : В Государственной вневедомственной экспертизе Экологический надзор ( заключение по проекту) Санитарный надзор ( санитарно –эпидемиологическая экспертиза проекта) Ростехнадзор В ОГПН В ГО ЧС |
| 20 | Особые условия | Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешения на применение их на территории РФ |
| 21 | Сметная документация |  |
| 22 | Количество передаваемых экземпляров ПСД Заказчику | 8 экземпляров ПСД. Пояснительную записку, раздел «Охрана окружающей среды» и сметы –предоставить дополнительно 1экз. в электронном виде |

Заказчик

Глава МОГП «Бабушкинское»

____________________

«_____»___________200____ г.

|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Глава МОГП «Бабушкинское» |
|  | «___» 200___ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительства водопроводных сетей в г.Бабушкин»

Перечень основных данных и требований

| № п.п. | Показатели | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Система водоснабжения г.Бабушкин |
| 2 | Основание для проектирования | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бабушкинское сельское поселение в 2012 – 2015 годах и на период до 2023 года. |
| 3 | Вид строительства | Модернизация системы водоснабжения |
| 4 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Заказчик | Администрации Бабушкинского городского поселения |
| 6 | Основные условия строительства | Климатический подрайон – Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – (минус) 37 С Продолжительность отопительного периода – 237 дня |
| 7 | Основные технико – экономические показатели объекта в т.ч. мощность, состав сооружений | Для обеспечения водоснабжения г.Бабушкин запроектировать создание водопроводных сетей от существующих и вновь воздаваемых водозаборных устройств до потребителей согласно Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бабушкинского городского поселения и Генерального плана г.Бабушкин. При проектировании рассмотреть варианты водоснабжения с использованием водонапорных башен и насосной подачи воды. Расчетные мощности водоснабжения определяются дополнительно. |
| 8 | Требования к архитектурно – строительным, объектно –планировочным и конструктивным решениям | При проектировании предусмотреть подземную канальную прокладку водопроводных систем. Глубина залегания определяется климатическими условиями и структурой грунта в поселениях. При проектировании предусмотреть мероприятия по сохранности водопроводных сетей в местах пересечения автомобильных дорог. При проектировании предусмотреть технологические места обслуживания водопроводных сетей. Запроектировать участи аварийного обеспечения водой в случае аварий. |
| 9 | Тип основного оборудования | При проектировании использовать полимерные трубы типа ПЭ-80, ПЭ -100. При проектировании предусмотреть установку датчиков контроля за целостностью водопроводных систем. При проектировании предусмотреть использование энергосберегающего оборудования. |
| 10 | Требования к технологии, режиму работы, автоматизации | Режим работы водопроводных сетей – непрерывный. При проектировании разработать регламент обслуживания водопроводных сетей в том числе очистку труб, обслуживания запорной арматуры и датчиков контроля. |
| 11 | Требования к инженерному обеспечению | Запроектировать систему контроля за сохранностью водопроводных сетей и определения мест аварий. Разработать регламент и график ежегодной замены труб. |
| 12 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Пусковой комплекс - один |
| 13 | Исходные данные | Предоставляет Заказчик по запросу Генпроектировщика. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Разработать раздел «Охрана окружающей среды». Один экземпляр – в электронном виде. |
| 15 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно норм по категории объекта |
| 16 | Требования ГО и ЧС | Разработать раздел ИТМ ГО ЧС по ТУ ГО ЧС |
| 17 | Мероприятия по пожарной безопасности | Разработать раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности» |
| 18 | Требования к инженерным изысканиям | Произвести геодезические изыскания водоносного слоя с определением дебета артезианской скважины. |
| 19 | Согласование проекта | Генроектировщик при технической поддержке Заказчика согласовывает проект в следующих инстанциях : В Государственной вневедомственной экспертизе Экологический надзор ( заключение по проекту) Санитарный надзор ( санитарно –эпидемиологическая экспертиза проекта) Ростехнадзор В ОГПН В ГО ЧС |
| 20 | Особые условия | Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешения на применение их на территории РФ |
| 21 | Сметная документация |  |
| 22 | Количество передаваемых экземпляров ПСД Заказчику | 8 экземпляров ПСД. Пояснительную записку, раздел «Охрана окружающей среды» и сметы –предоставить дополнительно 1экз. в электронном виде |

Заказчик

Глава МОГП «Бабушкинское»

____________________

«_____»___________200__ г.

|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Глава МОГП «Бабушкинское» |
|  | «___» 200___ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Создание канализационных сетей  в г.Бабушкин»

Перечень основных данных и требований

| № п.п. | Показатели | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Система водоотведения г. Бабушкин |
| 2 | Основание для проектирования | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бабушкинское городское поселение в 2012 – 2015 годах и на период до 2023 года |
| 3 | Вид строительства | Модернизация системы водоотведения |
| 4 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Заказчик | Администрация г.Бабушкин |
| 6 | Основные условия строительства | Климатический подрайон – Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – (минус) 37С Продолжительность отопительного периода – 237 дня |
| 7 | Основные технико – экономические показатели объекта в т.ч. мощность, состав сооружений | Для обеспечения экологической безопасности в г.Бабушкин запроектировать создание в населенном пункте канализационных сетей в соответствии с существующей системой КНС. Протяженность канализационных сетей 1,2 км. |
| 8 | Требования к архитектурно – строительным, объектно –планировочным и конструктивным решениям | Запроектировать канальную подземную прокладку канализационных сетей. При проектировании предусмотреть места технического обслуживания и ремонта канализационных сетей. |
| 9 | Тип основного оборудования | При проектировании использовать полимерные трубы из НПВХ типа НПВХ Alphacan Omniplast, Wavin, При проектировании использовать энергосберегающее оборудование и системы управления технологическим процессом. |
| ? | Требования к технологии, режиму работы, автоматизации | Режим работы – непрерывный. При проектировании разработать технический регламент прочистки труб, а так же технологию прочистки засоров. При проектировании предусмотреть установку датчиков целостности канализационных сетей, а так же контроля уровня давления в сети и уровень заполнения канализационных труб. |
| 11 | Требования к инженерному обеспечению | При проектировании предусмотреть выполнение инженерно – геологических изысканий. Предусмотреть оборудование в электробезопасном исполнении. Предусмотреть систему контроля за загазованностью среды в КНС и в местах технического обслуживания канализационных сетей. Запроектировать систему извлечения пострадавших из канализационных сетей при проведении работ по техническому обслуживанию и устранению аварий. |
| 12 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Пусковой комплекс - один |
| 13 | Исходные данные | Предоставляет Заказчик по запросу Генпроектировщика. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Разработать раздел «Охрана окружающей среды». Один экземпляр – в электронном виде. |
| 15 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно норм по категории объекта |
| 16 | Требования ГО и ЧС | Разработать раздел ИТМ ГО ЧС по ТУ ГО ЧС |
| 17 | Мероприятия по пожарной безопасности | Разработать раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности» |
| 18 | Требования к инженерным изысканиям | Произвести геодезические изыскания водоносного слоя с определением дебета артезианской скважины. |
| 19 | Согласование проекта | Генроектировщик при технической поддержке Заказчика согласовывает проект в следующих инстанциях : В Государственной вневедомственной экспертизе Экологический надзор ( заключение по проекту) Санитарный надзор ( санитарно –эпидемиологическая экспертиза проекта) Ростехнадзор В ОГПН В ГО ЧС |
| 20 | Особые условия | Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешения на применение их на территории РФ |
| 21 | Сметная документация |  |
| 22 | Количество передаваемых экземпляров ПСД Заказчику | 8 экземпляров ПСД. Пояснительную записку, раздел «Охрана окружающей среды» и сметы –предоставить дополнительно 1экз. в электронном виде |

Заказчик

Глава МОГП «Бабушкинское»

___________________

«_____»___________200__ г.

|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Глава МОГП «Бабушкинское» |
|  | « « 20___ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство установки пиролизного сжигания и утилизации ТБО в г. Бабушкин»

(Наименование и местоположение объекта)

Перечень основных данных и требований

| № п.п. | Показатели | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Система сбора и утилизации ТБО г. Бабушкин |
| 2 | Основание для проектирования | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бабушкинское городское поселение в 2012 – 2015 годах и на период до 2023 года. |
| 3 | Вид строительства | Совершенствование системы утилизации ТБО |
| 4 | Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Заказчик | Администрация Бабушкинского городского поселения |
| 6 | Основные условия строительства | Климатический подрайон – Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – (минус) 37 С Продолжительность отопительного периода – 237 дня |
| 7 | Основные технико – экономические показатели объекта в т.ч. мощность, состав сооружений | Для обеспечения утилизации ТБО административно – социальных учреждений и жилого комплекса г.Бабушкин устанавливается одна блочно – модульная установка пиролизного сжигания ТБО 3,2 т/сут. |
| 8 | Требования к архитектурно – строительным, объектно –планировочным и конструктивным решениям | Блочно- модульная установка располагается в быстровозводимом здании обеспечивающим нормальное функционирование оборудование в условиях самой холодной пятидневки. |
| 9 | Тип основного оборудования | При проектировании могут быть использованы блочно – модульные установка пиролизного сжигания типа«Pennram - 100» или «СП-100» (г.Санкт-Петербург. При проектировании использовать энергосберегающее оборудование. |
| 10 | Требования к технологии, режиму работы, автоматизации | Непрерывная автономная работа в течении всего периода эксплуатации. При проектировании разработать технический регламент обслуживания установки и систему контроля за технологическими режимами и действий при возникновении нештатных ситуаций. Запроектировать систему автоматического пожаротушения. Запроектировать систему хранения, подачи в том числе подготовки ТБО в холодное время года. |
| 11 | Требования к инженерному обеспечению | При проектировании предусмотреть инженерно-геологические изыскания. Запроектировать систему автоматического пожаротушения. Запроектировать систему записи показателей технологического режима работы установки |
| 12 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Пусковых комплексов – один Строительство, ввод в строй и пуско – наладочные работы блочно – модульной установки производится в летний период. |
| 13 | Исходные данные | Предоставляет Заказчик по запросу Генпроектировщика. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Разработать раздел «Охрана окружающей среды». Один экземпляр – в электронном виде. |
| 15 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно норм по категории объекта |
| 16 | Требования ГО и ЧС | Разработать раздел ИТМ ГО ЧС по ТУ ГО ЧС |
| 17 | Мероприятия по пожарной безопасности | Разработать раздел «Перечень мероприятий по пожарной безопасности» |
| 18 | Требования к инженерным изысканиям | Произвести геодезические изыскания водоносного слоя с определением дебета артезианской скважины. |
| 19 | Согласование проекта | Генроектировщик при технической поддержке Заказчика согласовывает проект в следующих инстанциях : В Государственной вневедомственной экспертизе Экологический надзор ( заключение по проекту) Санитарный надзор ( санитарно –эпидемиологическая экспертиза проекта) Ростехнадзор В ОГПН В ГО ЧС |
| 20 | Особые условия | Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешения на применение их на территории РФ |
| 21 | Сметная документация |  |
| 22 | Количество передаваемых экземпляров ПСД Заказчику | 8 экземпляров ПСД. Пояснительную записку, раздел «Охрана окружающей среды» и сметы –предоставить дополнительно 1экз. в электронном виде |

Заказчик

Глава МОГП «Бабушкинское»

____________________

«_____»___________200____ г.

# Footnotes

Методические материалы «О представлении отчётных докладов о ходе реализации Федеральных Целевых Программ и подпрограмм и эффективности использования финансовых средств за 2004 год». № 19897-ВС/Д17 Министерство экономического развития Российской Федерации от 13.01.05 Предварительный прогноз показателей инфляции до 2015 г.